TDA1514功放板(40W)放大器

（一）電路特點：

  TDA1514是飛利浦公司專為適應數碼音響對功放的高保真要求而設計的音響專用電路，為9腳單聲道功放積體電路，採用單列封裝結構。由於採用了先進的集成技術，TDA1514具有輸出功率大，失真小，頻響寬，性能可靠穩定等顯著特點。

    TDA1514內部設有過熱保護，具有開關機噪音抑制功能，靜噪時間由外部電路決定。採用TDA1514做成的功放板可達到以下性能：輸入靈敏度800mV；當負載為8Ω時，輸出功率可達40W（工作電壓為±27V），當負載為4Ω時，輸出功率可達50W（工作電壓為±23V）；整機的頻響15-25KHz，諧波失真小於0.003%；信噪比大於80dB。

下圖是TDA1514的應用電路圖：
    1腳是信號源的同相輸入端，1UF的電容是輸入端的耦合隔直電容，22K電阻是偏置電阻，有穩定輸出端中點電位的作用，電路的輸入阻抗就由此電阻決定，本電路的輸入阻抗就是22KΩ。220P電容是高頻旁路電容，濾掉前級電路混進的高頻干擾；
    2腳是放大器的過流保護調整腳，接一470K電阻的作用是在電路過流保護作用不失效的前提下，使電路的動態範圍進一步加大；
    3腳是開機時間延時調整腳，330K的電阻和10UF的電解電容組成延時電路，改變10UF電解電容的大小就可調整延時時間的長短；
    4腳負電源的輸入端；
    5腳功率輸出端；其中的3.3Ω電阻和104電容組成補償電路，改善放大器的音質；
    6腳為正電源的輸入端；
    7腳為自舉電容的連接腳，為了保證放大器的高保真音質，本電路沒有採用自舉電路，直接將7腳與電源的正極相連；
    8腳為積體電路的接地端；
    9腳為放大器的反相輸入端，其中的22K電阻與1K電阻比值決定整個放大電路的增益，增益不能選得過大，否則容易引入噪音，22UF電解電容為交流旁路電容，穩定放大器的中點電位。

（二）安裝調試

    電路中散熱片的大小，樣式可依自已的喜好購買，最好選購10CM X 11CM X 3MM散熱板。別讓散熱片接觸機箱抓接地，因為LM3886的底殼與負電壓腳相通，不管是散熱片或銅柱要固定在機箱上，記得要做好絕緣。銅柱及L架可依自己買的散熱片型式及大小決定（因為L架的型式很多散熱片和LM3886間要塗上散熱膏，幫助導熱。 

    全部裝好後可以測試了，將音量轉至最大，使用萬用電錶直流電壓檔檢測輸出端，其電壓應在０－０．２Ｖ之間。輸出端理想值為零（因為正負電源對稱施加），但零件必然存在誤差，所以會略有電壓輸出。然後再把萬用電錶調到交流電壓檔最低，解摸輸入端（碰ＩＮ就好，不必碰到地），給予一些人體感應噪音，這時萬用表指標應該會擺動，如果測量出來的電壓太大，就可能是輸入端和接地間未接上２０ＫΩ的電阻，把它接上後情形應通改善。

    假如你的資金充裕，建議兩個聲道各用一個變壓器供電，以減少通道之間的相互干擾。