LM1875含音質調整22W功率放大器

LM1875是美國國家半導體公司（NS）推出的高傳真積體電路。其優越的性能和誘人的音色已被眾多發燒友所接受，在九十年代曾風靡一時。
 
LM1875採用TO-220封裝結構，形如一只中功率管，體積小巧，週邊電路簡單，且輸出功率較大。該積體電路內部設有超載過熱及感性負載反向電勢安全工作保護，是中高檔音響的理想選擇之一。

LM1875主要參數：
    電壓範圍：16～60V 
    靜態電流：50MmA
    輸出功率：25W
    諧波失真：〈0.02%，當f=1kHz，RL=8Ω，P0=20W時
    額定增益：26dB，當f=1kHz時
    工作電壓：±25V
    轉換速率：18V/μS

   電路原理：
    此電路由一個高低音分別控制的衰減式音調控制電路和LM1875放大電路以及電源供電電路三大部分組成，音質控制部分採用的是高低音分別控制的衰減式音調電路，其中的R02，R03，C02，C01，W02組成低音控制電路；C03，C04，W03組成高音控制電路；R04為隔離電阻，W01為音量控制器，調節放大器的音量大小，C05為隔離電容，防止後級的LM1875直流電位元對前級音調電路的影響。放大電路主要採用LM1875，由1875，R08，R09，C066等組成，電路的放大倍數由R08與R09的比值決定，C06用於穩定LM1875的第4腳直流零電位的漂移，但是對音質有一定的影響，C07，R10的作用是防止放大器產生低頻自激。本放大器的負載阻抗為4→16Ω。

功率放大器的電源供應電路如下圖所示，為了保證功放板的音質，電源變壓器的輸出功率不得低於80W，輸出電壓為2*25V，濾波電容採用2個4700UF/25V電解電容並聯，正負電源共用4個4700UF/25V的電容，兩個104的基層電容是高頻濾波電容，有利於放大器的音質。

裝配與調試：
    工具準備：20W電烙鐵一把，最好是可調溫的，若需要的話可與站長聯繫；萬用電錶一個，尖嘴鉗一把，螺絲刀一把，焊錫絲和松香水若干。
    準備焊接：焊接時先焊接跳線，再焊接電阻，再焊電容，再焊整流管，再焊電位器，最後焊LM1875，焊接LM1875前須先把LM1875用螺絲固定在散熱片上，否則在最後裝散熱片時螺絲很難打進去。LM1875與散熱片接觸的部分必須塗少量的散熱脂，以利散熱。焊接時必須注意焊接質量，對於初學者，可先在廢舊的電路板上多練習幾次，然後再正式焊接。
    調試：本功放板調試特別簡單，電路板焊好電子元件後，要仔細檢查電路板有無焊錯的地方，特別要注意有極性的電子零件，如電解電容，橋式整流堆，一旦焊反即有燒毀元器件之險，請特別注意。接上變壓器，放大器的輸出端先不接揚聲器，而是接萬用電錶，最好是數顯的，萬用表置於DC*2V檔。功放板上電注意觀察萬用電錶的讀數，在正常情況下，讀數應在30mV以內，否則應立即斷電檢查電路板。若電錶的讀數在正常的範圍內，則表明該功放板功能基本正常，最後接上音箱，輸入音樂信號，上電試機，旋轉音量電位器，音量大小應該有變化，旋轉高低音旋鈕，音箱的音調有變化。
    值得一試的實驗：將C6短路，用萬用表測LM1875輸出端的直流電位，看是否是在30MV以內，然後接上音箱試兩小時，用萬用表測LM1875輸出端的直流電位，看直流電位是否在30MV以內，如果是的話，則C6這個電容可以省掉，這樣的話，此放大板就成一個純直流功放了。

    至此，功放板裝調成功，看著自己的勞動成果，欣賞著美妙的音樂，您是不是感到非常愜意呢？