使用upc1651製作的FM無線麥克風

電路如圖.本電路採用日本NEC公司生產的upc1651積體電路作為主要器件,該電路增益高,工作穩定,從而保證了話筒的高性能。用它組成FM調頻發射電路.它用40--50cm軟線做天線,有效發射距離大於30M. 仔細調整L間距和微調電容,可使發射頻率覆蓋範圍為88--108MHZ.圖中L用直徑0.51mm漆包線在 直徑4mm圓柱上繞5圈脫胎而成.