LM3886純直流功率放大器零件表

| 電阻 |
| --- |
| 位置 | 零件 | 備註 |
| Ra15,Rb15,Ra24,Rb24 | 10歐姆 * 4 |  |
| Ra16,Rb16 | 470歐姆 * 2 |  |
| Ra4,Rb4 ** | 499歐姆 * 2 建議更換為100K | 這顆阻跟輸入阻抗有關,目前用499R算是很小,有些音源推起來會有點吃重成音質的損失,部份網友直接拿掉電不裝 ,但經測試時發現此時對OP輸入端的阻抗較大(本來是好的),但容易把訊源上的雜訊通吃，所以還是建議更換為100K。 |
| Ra2,Rb2,Ra6,Rb6,Ra10,Rb10 | 1K歐姆 * 6 | Ra6,Rb6為前級放大倍數11倍,覺得太大可變把此電阻加大,比如為2K，此時OP的放大倍率為6。 |
| R22 | 2K歐姆 * 1 | 在繼電器下方 |
| Ra3,Rb3,Ra8,Rb8 | 3.6K歐姆 * 4 |  |
| Ra7,Rb7 | 6.8K歐姆 * 2 |  |
| Ra27,Rb27 | 7.5K歐姆 * 2 |  |
| Ra19,Rb19,Ra23,Rb23 | 10K歐姆 * 4 |  |
| Ra13,Rb13 | 20K歐姆 * 2 |  |
| Ra1,Rb1,Ra11,Rb11,Ra12,Rb12,Ra20 | 33K歐姆 * 7 |  |
| Ra9,Rb9 | 47K歐姆 * 2 |  |
| Ra5,Rb5,Ra25,Rb25,Ra26,Rb26 | 100K歐姆 * 6 |  |
| Ra14,Rb14 | 3歐姆 / 0.5W * 2 |  |
| Ra21 (220R~470R) | 220歐姆 / 0.5W * 1 (注意) | 由於不同繼器性能不同，若不易吸起,可改用較小電阻 例如我目前使用24-0-24電壓時,使用OMRON繼電器，這電阻最小可以使用220歐姆。使用27V或有些有保留電流空間的環變，此電阻可使用470R 1/2W。 |
| Ra18,Rb18 | 470歐姆 / 0.5W * 2 | 電源變壓器AC24-0-24以上改為560歐姆或620R(歐姆) |
| Ra17,Rb17 | 0.5歐姆 / 2W * 2 |  |
| 電容 |
| 位置 | 零件 | 備註 |
| Ca1,Cb1 | 33P | 陶瓷電容 |
| Ca8,Cb8 | 50P | 陶瓷電容 |
| Ca6,Cb6 | 220P | 陶瓷電容 |
| Ca13,Cb13,Ca14,Cb14,C24,C25 | 0.1u F(104) * 6 | 金屬皮膜電容或麥拉電容，要小心確認於零件於圖表中的位置 在電路板上左側Ca14.Cb14誤植與右側相同為Ca13.Cb13 |
| Ca5,Cb5 | 1uF (105) * 2 | WIMA或金屬皮膜電容，也可跳線即可 |
| Ca9,Cb9,Ca16,Cb16 | 0.1uF (104) * 4 | 基層電容，要小心確認於零件於圖表中的位置 |
| Ca17,Cb17 | 1u F(105) * 2 | 基層電容，在圖表顯示為1uF，避免與Ca5,Cb5搞混 |
| Ca2,Cb2,Ca15,Cb15 | 10uF / 25V * 4 | 電解電容 |
| Ca4,Cb4 | 100uF / 25V * 2 | 電解電容，一定要使用LOW/ESR(高速)電容 |
| Ca7,Cb7,C10,Ca11 | 100uF / 50V以上 * 4 | 電解電容，在電路板上Cb7未標示100uF/50V |
| Cm,Cn | 220uF / 35V以上 * 2 | 電解電容 |
| Ca12,Cb12 | 10000uF / 50V * 2 | 電解電容，建議高速 |
| 其他(電晶體、二極體、IC‧‧‧) |
| 位置 | 零件 | 備註 |
| Q1,Q2,Q3,Q4 | 2N5551 * 4 |  |
| IC1 | 7815 * 1 |  |
| IC2 | 7915 * 1 |  |
| VR1 | 100KA雙連 |  |
| BR1 | 3A~5A橋式整流橋 * 1 |  |
| U1,U5 | NE5532 * 2 | 升級時U5可選OPA2604也不錯,U1也可以試試OP072。 |
| U2線性放大運放 | NE5532 * 1 | 可用AD827,AD812,OPA,OPA2134,OPA2604,大S的NE5532等… |
| U1,U2,U5 | 8P IC座 |  |
| U3,U4 | LM3886TF * 2 |  |
| D6,D7 | 1N4001 * 2 | 1N4001~1N4007均可 |
| D8,D9,D10,D11 | 1N4148 * 4 |  |
| RY1 | 繼電器(24V雙刀5A) * 1 |  |
| L1,L2 | 自繞電感 * 2 | 約0.7-0.8mm的漆包線繞6mm桿子約16~17圈，自行配合孔位 |
| POWER | 3P小型端子座 * 1 |  |
| R-OUT,L-OUT | 2P小型端子座 * 2 |  |
| L-IN,GND,R-IN | 三腳針插座 * 1 |  |
| LED1 | 任一顏色 * 1 |  |
| PS. 散熱片 * 1 銅柱 * 4 |  |  |